| Р О С С И Я Краснодарский край г. Краснодар ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НК «РОСНЕФТЬ» - НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» Свидетельство № П-124-044.3 от 24 апреля 2015 года |
| --- |
| Заказчик - | АО «Сузун» |
| ОБУСТРОЙСТВО СУЗУНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. ШЛАМОВЫЕ АМБАРЫ КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1Г, 2Г, 6А. ЭТАП 2. ШЛАМОВЫЕ АМБАРЫ КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК № 10, 12, 14 |
| ПРЕДПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| Раздел 1. Пояснительная записка |
| 1750616/0357Д-01-ПП-700000-ПЗ2 |
| Том 1 |

| Р О С С И Я Краснодарский край г. Краснодар ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НК «РОСНЕФТЬ» - НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» Свидетельство № П-124-044.3 от 24 апреля 2015 года |
| --- |
| Заказчик - | АО «Сузун» |
| ОБУСТРОЙСТВО СУЗУНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. ШЛАМОВЫЕ АМБАРЫ КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1Г, 2Г, 6А. ЭТАП 2. ШЛАМОВЫЕ АМБАРЫ КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК № 10, 12, 14 |
| ПРЕДПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| Раздел 1. Пояснительная записка |
| 1750616/0357Д-01-ПП-700000-ПЗ2 |
| Том 1 |

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| Обозначение | Наименование | Примечание (страница) |
| --- | --- | --- |
| 1750616/0357Д-01-ПП-700000-ПЗ2-С | Содержание тома 1 |  |
| 1750616/0357Д-01-ПП-700000-ПЗ2 | Пояснительная записка |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1	РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	4

2	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	5

3	СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА, НОМЕКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)	6

4	СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА капитального строительства В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ	8

5	ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	9

6	СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОй  БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В ВОДЕ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ	10

7	СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА	11

8	СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ (НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) И ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ИЗЫМАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА	12

9	СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ (БУДЕТ РАСПОЛОГАТЬСЯ) ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	45

10	СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В СЛУЧАЕ Их ИЗЪЯТИЯ ВО ВРЕМЕННОЕ И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ	46

11	СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	47

12	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	48

13	СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И СОГЛАСОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ	49

14	СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	50

15	Заверение проектной организации	51

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	52

# РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проектная документация «Обустройство Сузунского месторождения. Шламовые амбары кустовых площадок №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1Г, 2Г, 6А. Этап  2. Шламовые амбары кустовых площадок № 10,12 14» разработана на основании:

- Протокола Инвестиционного комитета ОАО «НК «Роснефть» №ИК05/13 от 20.08.2013г. о рассмотрении Инвестиционного меморандума «Проект развития Сузунского месторождения»;

- План ПИР АО «Сузун» на 2016г;

- Протокола заседания НТС АО «Ванкорнефть» №8 от 09.02.2016г.

Заказчик проекта – АО «Сузун».

Проектная организация – ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Вид строительства – новое строительство.

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектная документация «Обустройство Сузунского месторождения. Шламовые амбары кустовых площадок №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1Г, 2Г, 6А. Этап  2. Шламовые амбары кустовых площадок № 10,12 14» разаботана на основании:

- Задания на проектирование, утверждённого генеральным директором АО «Сузун» А.В. Кузнецовым,

- Материалов инженерных изысканий ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

# СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА, НОМЕКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)

По функциональному назначению проектируемые шламовые амбары на кустовых площадках относятся к объектам производственного назначения  (сооружения).

С целью реализации требований федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» проектной документацией предусматривается строительство шламовых амбаров с последующей рекультивацией шламового амбара.

Настоящим проектом предусматривается строительство шламового амбара на ку-стовой площадке №14 и площадок временного накопления отходов бурения на кустовых площадках №№10, 12.

На момент начала проведения строительно-монтажных работ и работ по утилиза-ции бурового шлама кустовые площадки, на которых располагаются шламовые амбары будут отсыпаны. На проектную документацию имеются положительные заключения ГГЭ №№ №№ 350-16/КРЭ-2914/03 от 28.11.2016 г., 089-16/КРЭ-2747/03 от 28.03.2016 г.

Шламовые амбары на кустовых площадках предназначены для сбора и последу-ющего временного хранения (в период бурения) бурового шлама, получаемого в резуль-тате бурения эксплуатационных скважин Сузунского месторождения.

На кустовой площадке №14 предусмотрено обезвреживание бурового шлама методом отверждения по РД 39Р-0136201-07-962010 с последующим захоронением и рекультивацией

На кустовой площадке предусматриваются следующие технологические объекты:

- шламовый амбар;

- площадка стоянки техники;

- площадка складирования расходных материалов;

- наблюдательные скважины;

- контрольные скважины.

На кустовой площадке № 10 предусмотрена площадка временного накопления отходов бурения, с дальнейшей транспортировкой отходов бурения в шламовый амбар, расположенный на кустовой площадке №14 на обезвреживание бурового шлама методом отверждения с последующим захоронением и рекультивацией.

На кустовой площадке № 12 предусмотрена площадка временного накопления отходов бурения, с дальнейшей транспортировкой отходов бурения в шламовый амбар, расположенный на кустовой площадке №14 на обезвреживание бурового шлама методом отверждения с последующим захоронением и рекультивацией.

Транспортирование бурового шлама осуществляется автотранспортом с утеплённым герметичным кузовом (самосвал - шламовоз).

На каждой кустовой площадке предусматриваются следующие технологические объекты:

- площадка временного накопления отходов бурения;

- площадка стоянки техники;

- наблюдательные скважины;

- контрольные скважины.

Обезвреживание бурового шлама производится его отверждением консолидирующим составом - смесью цемента в расчетном количестве, хлористого кальция в количестве 2% от веса цемента и глинистого порошка из расчета 60 кг/м2 в гидроизолированном амбаре.

# СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА капитального строительства В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Потребление энергоресурсов проектной документацией не предусматривается.

# ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Шламовые амбары на кустовых площадках предназначены для сбора и последу-ющего временного хранения (в период бурения) бурового шлама, получаемого в резуль-тате бурения эксплуатационных скважин Сузунского месторождения.

Настоящим проектом предусматривается строительство шламового амбара на ку-стовой площадке №14 и площадок временного накопления отходов бурения на кустовых площадках №№10, 12.

На момент начала проведения строительно-монтажных работ и работ по утилиза-ции бурового шлама кустовые площадки, на которых располагаются шламовые амбары будут отсыпаны. На проектную документацию имеются положительные заключения ГГЭ №№ №№ 350-16/КРЭ-2914/03 от 28.11.2016 г., 089-16/КРЭ-2747/03 от 28.03.2016 г.

Шламовые амбары на кустовых площадках предназначены для сбора и последу-ющего временного хранения (в период бурения) бурового шлама, получаемого в резуль-тате бурения эксплуатационных скважин Сузунского месторождения.

На кустовой площадке №14 предусмотрено обезвреживание бурового шлама методом отверждения по РД 39Р-0136201-07-962010 с последующим захоронением и рекультивацией

На кустовой площадке № 10 предусмотрена площадка временного накопления отходов бурения, с дальнейшей транспортировкой отходов бурения в шламовый амбар, расположенный на кустовой площадке №14 на обезвреживание бурового шлама методом отверждения с последующим захоронением и рекультивацией.

На кустовой площадке № 12 предусмотрена площадка временного накопления отходов бурения, с дальнейшей транспортировкой отходов бурения в шламовый амбар, расположенный на кустовой площадке №14 на обезвреживание бурового шлама методом отверждения с последующим захоронением и рекультивацией.

Таблица 5.1 – Объемы шламовых амбаров №№ 10, 12, 14

| Объект проектирования | Объем шламового амбара, м3 | Объем обезвреженного отхода бурения, м3 |
| --- | --- | --- |
| Куст скважин №10 | 14034 | - |
| Куст скважин №12 | 19299 | - |
| Куст скважин №14 | 29639 | 24260,29 |

# СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОй  БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В ВОДЕ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Шламовые амбары на кустовых площадок Сузунского месторождения не является перерабатывающим предприятием и в процессе его функционирования сырье не используется.

Потребность объекта в воде, топливно-энергетических ресурсах отсутствует.

# СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

Настоящим проектом не предусмотрено комплексное использование сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства.

Производственные отходы собираются в специально отведенных местах, а затем вывозятся на специализированные предприятия для утилизации.

# СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ (НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) И ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ИЗЫМАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Площадка куста № 14 расположена в северной части Сузунского месторождения, на землях категории «земли промышленности»,  находятся в ведении Администрации муниципального образования «Сельское поселение Караул»  Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района и аренде АО «Сузун».

Площадки кустов №№ 10, 12, расположены в южной части Сузунского месторождения, на землях лесного фонда Дудинского участкового лесничества в Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальном районе и аренде АО «Сузун».

Требуемая площадь земельных участков для строительства объектов определена из условий размещения сооружений, необходимых для нормальной эксплуатации проектируемых объектов и с соблюдением требований нормативной документации, утвержденной законодательными актами РФ.

Ведомость отвода земельных участков, предназначенных для строительства объекта «Обустройство Сузунского месторождения. Шламовые амбары кустовых площадок №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1Г, 2Г, 6А. Этап 2. Шламовые амбары кустовых площадок № 10, 12, 14» представлена в таблице Таблица 8.1

Таблица 8.1 - Ведомость отвода площадей земельных участков, предназначенных для строительства объекта

| Объект проектирования | Площадь объекта, м2 | Кадастровый номер лесного участка | Реквизиты правоустанавливающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Шламовые амбары |
| Куст скважин №14 | 13687 | 84:04:0020201:626 | Договор аренды земельных участков №АК16-17 от 01.03.2017 г. |
| Площадки временного накопления отходов бурения |
| Куст скважин №10 | 6580 | 84:00:0000000:3/421 | Договора аренды части лесного участка №286 от 11.12.2015 г. |
| Куст скважин №12 | 8876 | 84:00:0000000:3/444 | Договор аренды № 75 от 18.02.2016 г. |
|  |  | 84:00:0000000:3/64 | Договор аренды №247/С62-10 от 31.12.2009 г. |

# СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ (БУДЕТ РАСПОЛОГАТЬСЯ) ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Дудинского участкового лесничества, а так же на землях категории «земли промышленности», находятся в ведении Администрации муниципального образования «Сельское поселение Караул»  Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района и аренде АО «Сузун»:

Площадка куста № 14 расположена в северной части Сузунского месторождения, на землях категории «земли промышленности»,  находятся в ведении Администрации муниципального образования «Сельское поселение Караул»  Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района и аренде АО «Сузун».

Площадки кустов №№ 10, 12, расположены в южной части Сузунского месторождения, на землях лесного фонда Дудинского участкового лесничества в Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальном районе и аренде АО «Сузун».

Требуемая площадь земельных участков для строительства объектов определена из условий размещения сооружений, необходимых для нормальной эксплуатации проектируемых объектов и с соблюдением требований нормативной документации, утвержденной законодательными актами РФ.

# СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В СЛУЧАЕ Их ИЗЪЯТИЯ ВО ВРЕМЕННОЕ И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Воздействие проектируемого объекта на условия существующего землепользования определяется по величине площади отчуждаемых земель и размерам сокращения земель конкретных землевладельцев, а также по параметрам предполагаемого нарушения территории в процессе строительства и эксплуатации объекта.

Компенсационные выплаты землевладельцу за изъятие земель лесного фонда будут подсчитаны специалистами предприятия-землевладельца и возмещены заказчиком проекта АО «Сузун» по заключенному договору.

# СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Проектная документация по данному объекту разработана в соответствии с действующими нормативными документами и техническим заданием на проектирование, патентные исследования и использование изобретений для данного проекта не предусматривались.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Режим работы промысла круглосуточный, круглогодичный при 365 днях в году (8760 часов).

Срок эксплуатации месторождения - не менее 25 лет.

Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Дудинского участкового лесничества.

Шламовые амбары кустовых площадок расположены в пределах земельного участка, отведенного под строительство площадок кустов.

Таблица 12.1 – Объемы шламовых амбаров №№ 10, 12, 14

| Объект проектирования | Объем шламового амбара, м3 | Объем обезвреженного отхода бурения, м3 |
| --- | --- | --- |
| Куст скважин №10 | 14034 | - |
| Куст скважин №12 | 19299 | - |
| Куст скважин №14 | 29639 | 24260,29 |

# СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И СОГЛАСОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Для строительства данного объекта специальные технические условия не разрабатывались.

# СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

В данном проекте в связи с отсутствием сложных или индивидуальных проектируемых зданий, строений и сооружений расчеты с применением компьютерных программ не производились.

# Заверение проектной организации

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами и нормативными документами Российской Федерации, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Проектная документация выполнена с соблюдением действующих норм и правил взрыво- и пожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Таблица регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |